## Slide 1
Auto 避孔判定与 Cell 抬刀
Auto 只负责选择 regular / hole-aware 路径；跨 Cell 安全连接由局部法向抬刀完成。
clip_polygon
当前加工边界
exclude_polygons
孔洞 / 禁入区
selected STL cells
用于 raycast
planner_mode = auto
扫描参数
Auto Planner
A. Auto 分流
B. Hole-aware Cell 策略
读取当前 planning region
exclude 与 clip
有正面积重叠？
生成普通 raster
同一扫描线存在
多个有效 run？
Regular raster PathResult
scanline 扣除 exclude intervals
ray miss 立即断开 run
相邻重叠 runs 组成 cell
每个 cell 完整往复加工
端点沿局部表面法向退刀 150 mm
离面端点间 MoveJ → 下一 cell 接近点
Cell-lift PathResult
planner_reason: regular-raster / exclude-overlap / split-scanline
实现边界：不运行 A*，不生成跨孔的贴面 connector。
否
是 · overlap
否 · regular
是 · split
ABB6700 polishing experiment · experiments platform
08 / 13
Notes: 本页讲解 Auto 如何在普通 raster 与 hole-aware 之间分流，以及 cell 抬刀如何形成安全的跨区连接。
强调：exclude-overlap 与 split-scanline 都会选择 hole-aware；regular 分支只有在二者都不成立时使用。
强调：150 mm 是当前 SAFE_DISTANCE；MoveL 用于局部接近/退刀，MoveJ 用于离面 cell 间转移。
[Sources]
- Project document: C:/Users/21093/Desktop/p1/experiments/base_casting_abb6700/HOLE_AWARE_PLANNER.md
- Project document: C:/Users/21093/Desktop/p1/experiments/base_casting_abb6700/docs/AUTO_HOLE_CLASSIFICATION_LEARNING_GUIDE.md
- Project document: C:/Users/21093/Desktop/p1/experiments/base_casting_abb6700/docs/HOLE_AWARE_ALGORITHM_LEARNING_GUIDE.md
- Project code: C:/Users/21093/Desktop/p1/experiments/base_casting_abb6700/scripts/window_conf_export.py
- Project code: C:/Users/21093/Desktop/p1/experiments/base_casting_abb6700/scripts/raster_domain.py
- Project code: C:/Users/21093/Desktop/p1/experiments/base_casting_abb6700/experimental_algorithms/hole_aware_raster.py
- User-provided visual reference: C:/Users/21093/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-693a8edf-2375-4bdc-8226-dba2b77bdd3d.png